## Slide 1
中微生物的特点
自然界
第九组：赵宴民

## Slide 2
土壤中的微生物
01

## Slide 3
土壤中的微生物分布特点 1)土壤微生物的数量和分布主要受到营养物、含水量、氧、温度、pH等因子的影响，并随土壤类型的不同而有很大变化。 2)土壤微生物的数量和分布受季节影响; 3)微生物的数量也与于土层的深度有关，一般土壤表层微生物最多，随着土层的加深，微生物的数量逐步减少。

## Slide 4
水体中的微生物
02

## Slide 5
1)数量和种类与接触的土壤有密切关系;
2)垂直分带分布
3)多是吸附在悬浮在水中的有机物上及水底;
4)靠近城市或城市下游水中的微生物多，并且有很多对健康不利的细菌，因此不宜作为饮用水源;
水体中微生物的分布特点

## Slide 6
空气中的微生物
03

## Slide 7
空气中的微生物分布特点:
存在状态:漂浮，短暂停留，以吸附于尘埃 微粒上的形式存在。空气中的尘埃颗粒数与 微生物数量有直接关系。 分布:越接近地面的空气含菌量越高，目前 人类检测到微生物存在的最高处为85km的 高空。
停留时间和尘埃大小，空气流速，湿度，光
照等因素有关。

## Slide 8
对环境工程的意义
04

## Slide 9
发光细菌是一类非致病的革兰氏阴性兼性厌氧细菌在适宜条件下培养会发射出蓝绿色的可见光。 检测依据:当发光细菌接触有毒污染物时， 细菌新陈代谢则受到影响，发光强度减弱或熄灭，发光细菌发光强度变化可用发光检测仪测定出来。在一定浓度范围内，有毒物浓度大小与发光细菌光强度变化成一定比例关系，因此可通过发光细菌来监测环境中的有毒污染物。发光细菌应用最多的是明亮发光杆菌，可以 监测各种水体，对气体中可溶性有毒物质，可先通过吸收、溶解在溶液中，再来观察其对发光细菌的影响。
发光微生物对环境的监测

## Slide 10
THANK
YOU